## Slide 1: Оборудование компьютерных сетей
Лямин Андрей Владимирович

## Slide 2: Сетевая технология
Сетевая технология - это согласованный набор стандартных протоколов и реализующих их программно-аппаратных средств, достаточный для построения компьютерной сети.
Сетевые технологии:
  Ethernet;
  Token Ring.

## Slide 3: Характеристики технологий Ethernet и Token Ring

## Slide 4: Линии связи
Кабельные линии связи
Беспроводные линии связи
Витая пара
Коаксиал
Оптоволокно

## Slide 5: Интерфейсы
Интерфейс RJ-45
Интерфейс BNC

## Slide 6: Сетевая карта
Сетевая карта воспринимает команды и данные от сетевой операционной системы, преобразует эту информацию в один из стандартных форматов и передает ее в сеть через подключенный к карте кабель. Каждая карта имеет уникальный номер.
Compex RE100TX PCI 10/100

## Slide 7: Пример архитектуры сети на коаксиальном кабеле
Технология: Ethernet 10 Мбит/с
Среда передачи: Коаксиал
10 Мбит/с

## Slide 8: Трансивер
Трансивер устанавливается непосредственно на кабеле и питается от сетевой карты компьютера. С сетевой картой трансивер соединяется интерфейсным кабелем AUI (Attachment Unit Interface).

## Slide 9: Повторитель
Повторители соединяют сегменты, использую- щие одинаковые или разные типы носителя, восстанавливают сигнал, увеличивая дальность передачи, передают информацию в обоих направлениях. Использование повторителя позволяет расширить сеть, построенную с использованием коаксиального кабеля.
ER-200

## Slide 10: Концентратор
Концентратором называется повторитель, который имеет несколько портов и соединяет несколько физических линий связи. Концентратор всегда изменяет физическую топологию сети, но при этом оставляет без изменения ее логическую топологию. Если на какой-либо его порт поступает сообщение, он пересылает его на все остальные.
MicroHub TP1008C

## Slide 11: Пример концентратора с тремя портами
T
R
T
R
T
R
R
T
R
T
R
T
Концентратор
Компьютер
Сетевая карта
Обозначение: Т-передатчик; R-приемник

## Slide 12: Пример сети на концентраторе
Технология: Ethernet 10 Мбит/с
Среда передачи: Витая пара
10 Мбит/с
10 Мбит/с
10 Мбит/с
10 Мбит/с
10 Мбит/с

## Slide 13: Мост
Мост делит физическую среду передачи сети на части, передавая информацию из одного сегмента в другой только в том случае, если адрес компьютера назначения принадлежит другой подсети.
TinyBridge

## Slide 14: Пример использования моста
Hub 2
2
4
Hub 1
1
3
Bridge 1
Bridge 2
1000 м
1
2
1
2

## Slide 15: Коммутатор
Коммутатор по назначению не отличается от моста, но обладает более высокой производитель-ностью так, как мост в каждый момент времени может осуществлять передачу кадров только между одной парой портов, а коммутатор одновременно поддерживает потоки данных между всеми своими портами.
COMPEX SRX1216 Dual Speed Switch 16 port 10/100 MBit/S (16UTP) RM

## Slide 16: Пример использования коммутатора
Технология: Ethernet 10/100 Мбит/с
Среда передачи: Коаксиал/Витая пара
10 Мбит/с
10 Мбит/с
100 Мбит/с
10 Мбит/с
10 Мбит/с
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

## Slide 17: Маршрутизатор
Маршрутизатор делит физическую среду передачи сети на части более эффективно, чем мост или коммутатор. Он может пересылать пакеты на конкретный адрес, выбирать лучший путь для прохождения пакета и многое другое. Чем сложней и больше сеть, тем больше выгода от использования маршрутизаторов.
Cisco 2500

## Slide 18: Пример использования маршрутизатора
S 2
S 3
S 4
S 1
1
2
1
2
1
2
1
2
M 1
M 2
M 3
M 4
1
2
3
1
2
3
4
3
1
2
1
2

## Slide 19
Исходная
последовательность
Т
Ethernet
T - Заголовок TCP; I - Заголовок IP
Е - Заголовок Ethernet; S - Заголовок радио-пакета
Р - Заголовок пакета РРР; R - Заголовок Token Ring
Т
IТ
IТ
EIТ
EIТ
Т
Т
IТ
IТ
RIТ
RIТ
Восстановленная
последовательность
Token Ring
EIТ
PIТ
RIТ
SIТ
Процесс прохождения информационного пакета
Маршрутизатор
Маршрутизатор
Маршрутизатор
А
В